РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

# Каякентский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  «НОВОКАЯКЕНТСКИЙ

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

368560  с. Новокаякент  ул. Джабраиловой У.А  №40       		       		                                     тел.:2-14-82,  2-13-89

РЕШЕНИЕ

От 08    июля 2015 года                                                                                         №  37/4

Об утверждении Программы  комплексного развития коммунальной структуры сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Дагестан на 2015-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения",  Актуализированной редакцией СНИП 2.04.02-84*,  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 , СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85,	СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" ,Водного  Кодекса Российской Федерации и Устава МО «сельсовет «Новокаякентский» , Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский»

РЕШИЛО :

1.Утвердить « Программу  комплексного развития коммунальной структуры сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Дагестан на 2015-2020 годы».

2. . Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава МО

«сельсовет «Новокаякентский» :                              Ш. Агаев

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной структуры сельского поселения

«сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Дагестан

Оглавление

- Введение.

- Паспорт Программы.

- Общие сведения.

- Водоснабжение.

- Водоотведение.

- Газоснабжение.

- Электроснабжение.

- Связь, Радиовещание и Телевидение.

1.   ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития коммунальной структуры сельского поселения сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Дагестан на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  сельских  поселениях Новокаякент и Инчхе муниципального «Каякентский район»  Республики Дагестан.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода ,

- система водоотведения ,

- газоснабжение ,

- электроснабжение ,.

- Система связи.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, Программа  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа  включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей коммунальной структуры.

-	цели и задачи , предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации Программы,  срок реализации  и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели Программы.

# 2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития коммунальной структуры сельского поселения сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Каякентского  муниципального района  Республики Дагестан на 2015 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация  МО «сельсовет «Новокаякентский» Каякентского  муниципального района  Республики Дагестан

Местонахождение проекта

Россия, Республика Дагестан«сельсовет «Новокаякентский» Каякентского  муниципального района,  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели Программымы :

- обеспечение развития систем жкх для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения, гаоснабжения ,электроснабжения ;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих коммунальной структуры поселения;

- строительство новых водопроводных .газопроводных и электрических линий линий ;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водопроводных .газопроводных и электрических линий  ;

- водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа будет реализована в период с 2015 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап – 2015-2016 годы:

- обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственника в муниципальную собственность;

- - реконструкция существующих водозаборных сооружений,  водопроводных .газопроводных и электрических линий  ;

Второй этап - 2016-2018 годы:

- строительство очистных сооружений,

Третий этап -2019 -2020 (расчетный срок):

- установка регуляторов давления, устройств автоматического выключения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013 -2020 годах составляет:

- всего	- 322 тыс. рублей

- в том числе:

-        местный бюджет	- 322 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов коммунальной структуры.

- Улучшение экологической ситуации на территории  сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства коммунальных объектов  .

- Обеспечение сетями коммунальных объектов  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация  сельского поселения.

# 3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о  сельском поселении «сельсовет «Новокаякентский.

Муниципальное образование  «сельсовет «Новокаякентский», сельское поселении, расположено центре муниципального Каякентского района.

Новокаякентское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере -  село Первомайск

на востоке –Каспийское море;

- на юге –        село Герга;

- на западе -   село Каякент.

В состав Новокаякентского сельского поселения входити  населенный пункт

село Инчхе.

Общая площадь территории  поселения составляет 7635 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 651 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с  другими территории Республики Дагестан являются федеральная дорога «Кавказ» и железная дорога.

Основу градообразующей базы  поселения составляют родники на территории села Кулкам и пробуренные скважины для подрусловой воды реки Гамри-озень.

Основные производственные объекты , расположеные на территории сельского поселения :

МКОУ Новокаякентская СОШ :

все административные здания районных учреждений и организаций,

Новокаякентская СОШ,

железнодорожный вокзал,

РДК и Спортшкола,

прокуратура, суд и ОВД ,

пожарная часть ,

детские сады,

Дирекция по посадке и защите виноградников ,

Электросеть.

В  сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 552890 тыс. кв. м, . Всего в поселении насчитывается 1447 жилых домов.

Численность постоянно проживающего населения  поселения на расчетный срок до 2020 года составит 6.5 тыс. человек.

4.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными источниками водоснабжения сельсовета являются родники и скважины Новокаякентского участка Гамриозеньского месторождения подземных пресных вод. Новокаякентский участок расположен между селами Каякент и Новокаякент и приурочен к конусу выноса реки Гамриозень.

В 2012г. участок месторождения эксплуатировался пятью водопользователями во II зоне ЗСО в объеме 0,67 тыс.м3/сут, что составляет 8% от утвержденных запасов.

Основным источником питания подземных вод аллювиального средне-верхнечетвертичного  водоносного комплекса (ВК) являются поверхностные воды реки Гамриозень.

Небольшое увеличение расходов по реке в 2012г. отразилось и на гидродинамический режим подземных вод. В учетном году зафиксировано повышение уровней на 0,03-0,07м по сравнению с 2011г., при глубине залегания 4,5-5,6м. Амплитуда колебания в разрезе года составила 0,81-1,69м (Рис.1.3.9).

В целом гидродинамическое состояние ПВ аQII-III ВК Новокаякентского участка находится в стабильном состоянии.

По результатам опробования по пунктам локальной наблюдательной сети, в пределах Новокаякентского участка Гамриозеньского МППВ отмечено улучшение гидрохимического состояния подземных вод. Практически по всем определяемым показателям подземные воды в 2012г. отвечали требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01.

Таблица 1-Источники водоснабжения сельсовета

| № п/п | Наименование водопроводных сетей | Источник воды | Год постройки | Протяженность км, (диаметр трубы, мм). | Остаточная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кулкам-Новокаякент | родники | 2005 | 5,0 (Ф-120) | 4140,5 |
| 2. | Гамри-озень-Новокаякент | Арт. скважина (2) с магистр.водопров. | 2009 | 1,0 (Ф-120) | 2300,0 |
| 3. | Герга-Новокаякент | родники | 1965 | 5,0 (Ф-159) | 200,0 |
| 4. | Кулкам-Новокаякент | родники | 2005 | 4,5 (Ф-120) | 3726,4 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 15,6 км, протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составляет 4,56 км.

Таблица 2 - Запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу на 01.01.2013 г., их добыча и использование в 2012 г.

| Население, тыс. чел. | Месторождения подземных вод | Запасы подземных вод, тыс.м3/сут | Добыча подземных вод, тыс.м3/сут | Использование вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, тыс.м3/сут | Доля подземных вод в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении, % | Удельное водопотребление, л/сут*чел | Текущая потребность в воде для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения л/сут) | Обеспеченность текущей потребности на питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение запасами питьевых подземных вод, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование месторождения (участка) подземных вод | местоположение |  | всего | в том числе | всего | в том числе |  | общее | за счет подземных вод |  |  |
|  |  |  |  |  | на месторождениях (участках) | на участках недр с неоцененными запасами |  | поверхностных | подземных |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Новокаякентский участок месторождения подземных вод | 10 км южнее с.Каякент | 8,1 | 0,43 | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 | 100 | 84,3 | 84,3 | 1530 | 100 |

В качестве источника горячего водоснабжения сельсовета используется месторождение геотермальных вод «Каякент». Разработка месторождения ведется с 1980г. Расположено  оно в пределах селе Новокаякент. Водозабор представлен 4 скважинами, восстановленными из нефтяного фонда и давшими промышленные притоки термальной воды, которая однотипна и характеризуется слабой минерализацией 1,3-1,86 г/л, гидрокарбанатно-сульфатным натриевым составом, высокой термальностью (45-59ºС). Обслуживает и использует месторождение организация ОАО Топливно-энергетическая компания «Геотермнфтегаз», данные представлены в таблице:

Таблица 3 - Недропользователь Каякентского месторождения термальных вод :

| Имя объекта | Недропользователь | Номер лицензии | Дата регистрации | Дата окончания | Тип лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каякентское ТС (Пл. Каякент) | ОАО Топливно-энергетическая компания «Геотермнфтегаз» | МАX00446ПЭ | 01.08.2007 | 01.08.2020 | Добыча термальных вод для гор.водоснабжения,отопления, бальнеологии и розлива |

Дебиты скважин составляют 50 м³/сут работают они на фонтанном режиме, избыточные давления на устьях скважин 1,4-1,9 атм. Годовая добыча термальных вод по Каякентскому водозабору составляет 77,5 тыс.м³. Запасы по неогеновому комплексу оценены в количестве 0,3 тыс.м3/сут.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования сельсовет «Новокаякентский» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз строительства и капитального ремонта водопровода:

Таблица 4 Мероприятия по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) водопроводных линий населенных пунктов МО «сельсовет Новокаякентский» согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020 годы

| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) водопроводных линий и резервуаров накопителей в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство нового водопровода | км | 26,5 | 69158 |
| Капитальный ремонт старых водопроводных линий | км | 17,0 | 18200 |

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2018 г.) и расчетный срок (на 01.01.2033 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества :

Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления в Новокаякентском сельсовете были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;

жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации – 85 л/сут.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 6000 - 6500 человек, соответственно.

Таблица 5 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Пользование водой из уличных водоразборных колонок | 1 764 | 0 | 50 | 50 | 88,2 | 0,0 |
| Жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации | 3 581 | 5 860 | 85 | 85 | 304,4 | 498,1 |
| Всего население | 5 345 | 5 860 | 73,5 | 85,0 | 393 | 498 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | - | - | - | - | 39 | 50 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | - | - | - | - | 20 | 25 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | - | - | - | - | 39 | 50 |
| Итого | 5 345 | 5 860 | 91,8 | 106,3 | 491 | 623 |

Суточный расход  воды в муниципальном образовании «сельсовет Новокаякентский»  на расчетный срок составит 623 м3/сутки (I очередь 491 м3/сутки).

Таблица 6 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 491 | 623 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 638,0 | 809,4 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 26,6 | 33,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,69 | 1,69 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 44,9 | 56,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 12,47 | 15,82 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 1340 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь и расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

***

Генеральный план сельсовета «Новокаякентский» определяет мероприятия по развитию системы водоснабжения. Обеспечение населения села питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, определяется рядом параметров: качеством воды в источнике водоснабжения, эффективностью работы очистных сооружений, техническим состоянием магистральных сетей водоснабжения и техническим состоянием внутренних сетей.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования будет базироваться на подземных источниках.

Предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

Генеральным планом с учетом положений программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020 годы предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения сельсовета:

На I очередь строительства:

капитальный ремонт старых водопроводных линий протяженностью 17 км;

строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3);

На расчетный срок:

строительство нового водопровода протяженностью около 33,5 км, включая прокладку уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1340 м3/сутки;

проведение мероприятий по обеспечению водопроводом жителей поселка около санатория «Каякент».

5.Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Проектные предложения

Комплексным планом предусматривается децентрализованная система канализации сельсовета «Новокаякентский».

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки будут вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых запланировано в Каякентском районе согласно его утвержденной схеме территориального планирования. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз строительства и капитального ремонта ливневой канализации.

Таблица 7 - Прогноз строительства (реконструкции, капитального ремонта) ливневой канализации и дренажных систем МО «сельсовет Новокаякентский» на период 2013-2020 годы.

| Вид работ | Ед. изм. | кол-во | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) ливневой канализации и дренажной системы в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство линий ливневой канализации | км | 2,0 | 5070 |

Для расчета систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 8 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 5 345 | 5 860 | 73,5 | 85,0 | 393 | 498 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения) | - | - | - | - | 59 | 75 |
| Итого | 5 345 | 5 860 | 84,5 | 97,8 | 451 | 573 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 573 м3/сутки (I очередь 451 м3/сутки).

Таблица 9 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 451 | 573 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 18,8 | 23,9 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,48 | 2,37 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 46,7 | 56,6 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 12,97 | 15,71 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 1360 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на расчетный срок предлагается:

оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета;

организовать регулярный вывоз стоков на проектируемые канализационно-очистные сооружения в Каякентском сельсовете;

строительство линий ливневой  канализации общей протяженностью 2км;

обеспечение мощности очистных сооружений в размере 1360 м3/сутки.

- Газоснабжение

Сетевой газ поступает в с. Новокаякент от магистрального газопровода Моздок-Казимагомед (Ру 5,5МПа Ду 1200) через ГРС, находящуюся в с. Каякент.

По газопроводу «Избербаш – Инчхе» осуществляется газоснабжение с. Инчхе. Газоснабжающая организация ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Общая протяженность сетей газоснабжения сельсовета около 29,8 км, примерно 85 % населения обеспечены сетевым газом.

В системе газоснабжения обеспеченность приборами учета у предприятий и учреждений составляет порядка- 95 %, в частном секторе обеспеченность приборами учета составляет 70 %.

Проектные предложения.

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию жилых, обслуживающих и общественных зданий и объектов, на отопление местными газовыми приборами в индивидуальных жилых домах, на нужды производственных объектов.

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз строительства и капитального ремонта газопроводов.

Таблица 10 Прогноз строительства и капитального ремонта газопроводов населенных пунктов МО «сельсовет Новокаякентский район» на  2013-2020 годы.

| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) газопроводов в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство нового газопровода | км | 2,4 | 58 897 |

На расчетный срок предлагается:

реконструкция и модернизация существующих сетей и объектов системы газоснабжения;

строительство сетей общей протяженностью около 5,5 км и объектов газоснабжения  до уровня полной газификации сельсовета;

прокладка уличных газовых сетей на территориях нового жилищного строительства, протяженностью около 13,5 км;

обеспечить газификацию поселка около санатория «Каякент»;

подключение к системе газоснабжения сельсовета запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки.

7.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования предусмотрено от электрических сетей ОАО «Дагэнергосеть».

В границах административного центра сельсовета расположена подстанция «Каякент» 110/10 кВ, питающая Каякентский район.

Таблица 11 –Характеристика подстанции «Каякент» 110/10 кВ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 110/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| Зона электроснабжения центра питания: | Каякентский район |
| Количество и установленная мощность силовых трансформаторов | 16,3 МВА |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето) | 6,55/4,52 МВА |
| Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня | -0,21 MBA |
| Максимальная мощность | -0,21 MBA |
| Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении | 0,45 МВА |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение | 0,68 MBA |

На данный момент  подстанция обладает достаточным запасом мощности, но не обладает значительным потенциалом для увеличения количества потребителей электроэнергии.

Территорию сельсовета пересекают следующие линии электропередач:

ВЛ 110 кВ Л-115 ПС «Каякент Т» - ПС «Дербент330»;

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии, но при увеличении количества потребителей потребуется увеличение мощности.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз строительства и капитального ремонта линий электропередач.

Также, согласно инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг к 2015 году планируется реконструкция ПС Каякент (Замена ОД и КЗ -2шт).

Таблица 12 Прогноз  строительства и капитального ремонта линий электропередач населенных МО «сельсовет Новокаякентский» на  2013-2020 годы

| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) линий электропередач в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020. |  |
| Строительство линий электропередач | км | 22,8 | 1305 | - | 5325 | - | 8220 | - | - | - | 14850 |
| Капитальный ремонт | км | 7,5 | - | - | - | - | - | 2442 | - | 1477 | 3919 |

Предлагается:

На I очередь строительства

строительство линий электропередач протяженностью 22,8 км;

реконструкции ПС «Каякент» и увеличение ее мощности;

электрификация поселка около санатория «Каякент».

На расчетный срок

ремонт линий электропередач протяженностью 7,5 км;

подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- Связь. Радиовещание. Телевидение

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Дагсвязьинформ».                    Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования  от районного узла связи.

В с. Новокаякент  размещена автоматическая телефонная станция. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Территория сельсовета находится в зоне уверенного приема сигнала.

На территории сельсовета находится 1 таксофонный аппарат. Перечень таксофонных аппаратов в представлен в таблице:

Таблица 13 – Перечень таксофонных аппаратов на территории сельсовета

| Населенные пункты | Дата начала оказания универсальных услуг связи | Кол-во таксофонов | Адреса места установки |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новокаякент | 28.12.2007г. | 1 | 368560,Каякентский р-н, с. Новокаякент, почтовое отделение |

10.Телевидение.

Телевидение в сельсовете представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население сельсовета использует спутниковое телевидение.

11.Почтовая связь.

На территории сельсовета функционирует сельское отделение почтовой связи, по адресу с.Новокаякент, ул. Джабраиловой, 21. Отделение на достаточном уровне обеспечивает сельсовет услугами почтовой связи.

Проектные предложения

Программой муниципального образования сельсовет «Новокаякентский» на расчетный срок предлагается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

-телефонную связь общего пользования;

-мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

-цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

-  проводное вещание;

-эфирное радиовещание;

-телевизионное вещание.

12.  Развитие телефонной сети.

Предусматривается наращиванием номерной емкости ГТС с открытием новых АТС и установкой выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Расчет потребности в телефонных номерах:

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2033 год составит 5 860 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,53 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить около 2 254 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 2 254 единицам:

5 860 : 2,53 ≈ 2 320 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

-5 860 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

-2,53 – средний размер семьи.

Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

-2 320 * 0,07 ≈ 165 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

Количество телефонов-автоматов:

-5 860 : 1000 * 4 ≈  25 – потребность в телефонах–автоматах.

Общее количество телефонных номеров:

-2 320 + 165 + 25 ≈ 2 510 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок строительства предлагается:

-увеличение мощности действующих АТС до 2 510 номеров;

-установка таксофонов в сельсовете в количестве 24 единиц;

-прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда;

-развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных -мультимедийных услуг, включая доступ к Интернет.